Муниципальная

долгосрочная  целевая  программа

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Суховского сельского поселения»

на 2014-2018годы

пос. Новосуховый 2014год

Паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы

«Энергосбережения и повышения энергетической эффективности   Суховского сельского поселения»

на 2014-2018 годы

| Наименование Программы | - муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Суховского сельского поселения» на 2014-2018 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решение коллегии Администрации Ростовской области от 14.12.2009 года № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышении энергетической эффективности на территории Ростовской области» |
| Заказчик Программы | -Администрация Суховского сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | - Отдел экономики и финансов, специалисты Администрации Суховского сельского поселения |
| Цели Программы | - создание необходимых условий для перевода экономики Суховского сельского поселения на энергосберегающий путь; повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду |
| Задачи Программы | - перевод экономики поселения на энергосберегающий путь развития; повышение эффективности энергопроизводства путем реконструкции энергетического комплекса на новые технологические основы; снижение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки; повышение уровня рационального использования энергии за счет широкого использования энергоэффективных технологий и оборудования потребителями энергетических ресурсов в различных секторах экономики |
| Срок реализации Программы | - 2014 - 2018 годы |
| Исполнители программных мероприятий | -Администрация Суховского сельского поселения |
| Источники финансирования Программы | - всего на реализацию Программы требуется 607,0тыс. рублей, их них: средства бюджета поселений –130,8 тыс. рублей; собственные средства населения (прогноз) – 576,2 тыс. рублей; |
| Система организации контроля за выполнением Программы | - Администрация Суховского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация Программы позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов в энергетическом секторе экономики поселения; перевод экономики поселения на энергосберегающий путь развития за счет создания и внедрения новейших технологий и оборудования; повышение качества жизни населения (снижение темпов роста затрат на энергообеспечение населения на 10–12 процентов); снижение вредных выбросов в окружающую среду. |

# I. Электроснабжение Суховского сельского поселения

Электроснабжение Суховского сельского поселения осуществляется от подстанция Верхнекольцовская  «Донэнерго», расположенной в юго - западной части от п. Новосуховый. Количество трансформаторов – 24 шт.

Питание подстанции осуществляется по  ВЛ 10 кВ от одной питающей  подстанций Верхнекольцовской 35/10 кВ, расположенных на территории Суховского сельского поселения. От подстанции Верхнекольцовской  электроэнергия подаётся на понизительные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, расположенные на территории поселения, откуда по линиям 0,4 кВ производится распределение электроэнергии по потребителям.

В связи с предполагаемым увеличением численности населения и размещением новых объектов жилищного и общественного назначения, предусматривается развитие сетей 10 кВ с установкой, при необходимости, в центрах нагрузок новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

Все новые воздушные линии электропередач необходимо предполагается выполнить с использованием самонесущего изолированного провода. Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах  станицы требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением – дистанционное, из центрального диспетчерского пульта, и автоматическое, с использованием каскадных  схем управления.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач, связанных с обеспечением  повышением энергосбережения экономики поселения за счет  технологических изменений в  энергопотреблении и, как следствие, снижением издержек  энергообеспечение, необходимостью устойчивого энергоснабжения населения и экономики, снижения  нагрузки на окружающую среду, повышением энергетической безопасности и качества жизни населения поселения.

Целями Программы являются:

повышение эффективности использования энергетических ресурсов в энергетическом секторе экономики, создание необходимых условий для перевода экономики  Суховского сельского поселения на энергоэффективный путь развития;

устойчивое и эффективное обеспечение населения и экономики энергоносителями;

повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

Программа реализуется в срок – 2014–2018 годы.

В период реализации Программы будут осуществлены меры, направленные на  преобразования и укрепление рыночных начал в энергетическом секторе:

- по модернизации систем энергообеспечения жилищно-коммунального комплекса;

- по повышению эффективности энергоиспользования в  организации бюджетной сферы;

- по продлению ресурса и техническому перевооружению энергетического оборудования;

- по завершению оснащения потребителей приборами и системами учета и регулирования расхода энергоресурсов.

III.Система программных мероприятий

Система программных мероприятий состоит из трех частей:

Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве;

Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - Администрации Суховского сельского поселения;

энергосбережения уличного освещения п. Новосуховый.

Система (перечень) программных мероприятий приведена в приложении 1 к Программе.

3.1. Энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве

Мероприятия направлены на повышение качества предоставляемых населению услуг и надежности энергообеспечения в жилищно-коммунальной сфере. Ожидается снижение расходов  и затрат населения на оплату  электро- и водоснабжения за счет сокращения непроизводственных расходов и потерь энергоносителей и, как следствие, темпов роста тарифов на энергоресурсы.

Планируется завершение оснащения потребителей энергоносителей многоквартирных и индивидуальных домов  современными приборами учета и регулирующей аппаратурой.

Установка общедомовых приборов учёта позволить уменьшит потери мощностей электроэнергии.

3.2. Энергосбережения в учреждения бюджетной сферы

Планируется проведение комплекса программных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов  учреждении бюджетной сферы - Администрации Суховского сельского поселения. Администрацией Суховского сельского поселения планирует:

-  провести работы по замене оконных деревянных проёмов на металлопластиковые, а также произвести замену входных металлических дверей на металлопластиковые, что сократить теплопотери;

- заменить в здании Администрации Суховского сельского поселения электрические лампочки на энергосберегающие, что позволить увеличить светоотдачу и вместе с тем уменьшить потребление мощностей на 24%.;

- произвести замену электроввода, выполнить СИПОМ самонесущем изолированным проводом, установить электронный счётчик типа СЭР4–1.

- в здании ДК перевести центральное отопление с угля на газ

3.3. Энергосбережения уличного освещения территории Суховского сельского поселения

Планируется проведение комплекса программных мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности уличного освещения по Суховскому сельскому поселению в период работы Программы.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий Программы определена в объеме 607,0  тыс. рублей (в ценах 2013 года).

V. Механизм реализации Программы, управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик Программы – Администрация Суховского сельского поселения.

Реализация Программы осуществляется на основе:

Муниципальных контрактов, заключённых в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

Условий, порядка и правил, утверждённых федеральными и областными нормативными правовыми актами.

Механизм реализации Программы включает в себя:

- Подготовку распоряжений, положений, смет, программ, утверждённых Главой Администрации Суховского сельского поселения;

- Распределение финансовых средств направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

Ежеквартально собирать информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования.

VI. Оценка эффективности  социально-экономических

и экологических последствий  реализации Программы

Реализация Программы позволит повысить эффективность использования энергетических ресурсов в энергетическом секторе экономики поселения и позволит удовлетворить потребность экономической и социально-бытовой сферы различными видами энергоресурсов.

При рациональном использовании природных ресурсов будет создана приемлемая для населения экологическая обстановка.

Экологический эффект от реализации программных мероприятий связан с повышением энергоэффективности действующего энергооборудования, предотвращением выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду.

Приложение №1

Перечень программных мероприятий

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Суховского сельского поселения» на 2014 – 2018 годы

(тыс.руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки выполнения | Источники финансирования |  | Объём финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве |
| 1.1. | Обеспечение установки и ввода в эксплуатацию приборов учёта Энергоресурсов в частном жилом фонде поселения | Подающие Энергоресурсы, Суховского сельское поселение | до 2018г поэтапно | Собственные средства населения, подающие Энергоресурсы | 667,0 | 140,0 | 149,0 | 165,0 | 114,0 | 99,0 |
| 2.Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы - Администрации Суховского сельского поселения |
| 2.1. | Установка металлопластиковых окон | Суховское сельское поселение | 2018 г | бюджет поселения | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |
| 2.2. | Установка входных металлопластиковых дверей | Суховское сельское поселение | 2018 г | бюджет поселения | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |
| 3.Энергосбережения уличного освещения Суховское сельское поселение |
| 3.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Суховское сельское поселение | поэтапно | бюджет поселения | 11,7 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 3,0 |
|  | Всего |  |  |  | 793,7 | 141,7 | 151,0 | 167,2 | 116,8 | 217 |