# Собрание депутатов Суховского сельского поселения

# Тацинский район, Ростовская область

РЕШЕНИЕ

Об утверждении «Программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Суховское сельское поселение» Тацинского района

Ростовской области на 2012-2030 годы»

Принято

Собранием депутатов                                           31 июля 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», руководствуясь Уставом Суховского сельского поселения

РЕШИЛО:

1. Утвердить «Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Суховское сельское поселение» Тацинского района, Ростовской области на 2012-2030 годы» (приложение №1)

2.Установить, что в ходе реализации  «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Суховское сельское поселение» Тацинского района Ростовской области на 2012-2030 годы», мероприятия подлежат  ежегодной корректировке.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Суховского сельского поселения                               А.А. Голоборщев

п. Новосуховый

31 июля 2012 год, № 123

Приложение № 1

к решению Собрания

депутатов Суховского

сельского поселения

от 31 июля 2012 года № 123

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«суховское СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ТАЦИНСКОГО района Ростовской области

на  2012 – 2030 годы

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Суховское сельское поселение" Тацинского района, Ростовской обл. на 2012 - 2030 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». _Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; – Генеральный план муниципального образования "Суховское сельское поселениеие" Тацинского района, Ростовской обл., утвержденный постановлением Главы Суховского сельского поселения от – Областная долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ростовской области» на 2012 – 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15 февраля 2012 года № 106; – Областная долгосрочная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Ростовской области» на 2010 – 2014 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 27 ноября 2009 года № 626 – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области, утвержденная постановлением Законодательного собрания Ростовской области от 28 июня 2006 года № 402; – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, утвержденная постановлением Законодательного Собрания Ростовской области от 30 октября 2010 года № 2067 . |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Суховское сельское поселение". Организации коммунального комплекса Тацинского района, Ростовской обл. |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | Основные проблемы: высокая степень износа основных фондов; высокий уровень повреждений на 1 км водопроводных сетей; несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; несоответствие применяемых технологий организациями коммунального комплекса современным нормативным требованиям; недостаточная пропускная способность сетей. Основными задачами Программы для решения проблем являются: инженерно – техническая оптимизация коммунальных систем на территории Суховского сельского поселения; взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем; повышение надёжности систем и качества предоставляемых коммунальных услуг; обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструкты; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Суховского сельского поселения; обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 - 2030 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Транспортная инфраструктура Строительство, реконструкция, капитальный ремонт межпоселковых, внутрипоселковых дорог и тротуаров; 2. Газоснабжение Строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления с установкой ГРПШ. Установка приборов учета |
|  | 3. Электроснабжение Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов Установка приборов учета |
|  | 3. Водоснабжение Выполнение разведочных работ по определению эксплуатационных запасов воды на участке недр в пределах территорий п. Новосуховый, п. Сухая Балка, х. Крылов, оформление лицензии на пользование недрами Капитальный ремонт водопроводных сетей в х.Крылов. Строительство двух новых артезианских скважин в хуторе Крылов, замена двух водонапорных башен в поселке Сухая Балка и хуторе Крылов Замена в п. Новосуховый двух существующих водонапорных башен; Строительство в п. Сухая Балка новой артезианской скважины, замена глуьинных насосов и замена двух водонапорных башен; Установка в системах водоснабжения населенных пунктов эликтролизного оборудования для обеззараживания воды; Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения; Установка приборов учета. |
|  | 5. Инженерная подготовка территории |
|  | Подготовка проекта правил землепользования и застройки; |
|  | 6. ТБО Устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 3000 м на северо-восток от жилой застройки п. Новосуховый, площадью 0,41га; Закрытие существующей площадки хранения ТБО и скотомогильника и рекультивации земель; Устройство на полигоне ТБО специально оборудованной биотермической ямы для захоронения трупов животных и биологических отходов 0,06га; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры города, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселени; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Суховское сельское поселение" Тпацинского района Ростовской обл. Координатором Программы является Администрации муниципального образования. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

### Краткая характеристика муниципального образования

«Суховское сельское поселение»

### Георгафическое положение территории поселения.

Муниципальное образование «Суховское сельское поселение» расположено в восточной части Тацинского района, входит в состав Тацинского  района Ростовской области.

Суховское сельское поселение граничит:

- по северу с Ковылкинским сельским поселением,

- по юго-востоку с Зазерским сельским поселением,

- по востоку с Морозовским районом

- по юго-западу – с Ермаковским сельским поселением,

- по северо-западу – с Тацинским сельским поселением.

Общая площадь территории – 27470 га.

В состав муниципального образования Суховское сельское поселение входят четыре населенных пункта: п. Новосуховый – административный центр, х. Крылов, п. Сухая Балка, п. Лубяной.

Численность населения в Суховском сельском поселении - 1608 человек.

Рельеф.

Территория Суховского с. п. расчленена балками: Сухой, Хрулева, Лубяной, Вязовой

Населенные пункты поселения  размещаются в верховьях этих балок.

Абсолютные отметки в пределах:

- хутора Крылов – от 137 до 157 м,

- поселка Новосуховый – 147 – 165 м,

- поселка Сухая Балка – 120 – 130 м.,

- поселка Лубяной 128 – 159 м.

Климат.

Территория поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которого характерны: мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето. В отдельные годы наблюдается засуха.

Зимой отмечаются штормовые холодные северо-восточные ветры большой продолжительности, часто сопровождающиеся морозами и метелями. Весной увеличивается повторяемость средиземноморских циклонов, сопровождающихся юго-западными и западными ветрами. В это время преобладает ясная погода.

Летом обычно наблюдается тихая, ясная и очень теплая погода. Иногда отмечаются ветры шквалистого характера, сопровождающиеся грозами и ливнями. Осенью, особенно в первой ее половине, стоит теплая и ясная погода, во второй половине сезона характер погоды меняется на зимний.

Увлажнение неустойчивое. Среднегодовая температура воздуха составляет около +7,30С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 3000 - 32000С.

Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе - 8,70С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять -380С. Примерно один раз в пять лет отмечаются суровые зимы с резкими и продолжительными понижениями температуры. Снежный покров впервые появляется в конце ноября – начале декабря. Устойчивым он становится в конце декабря – начале января. За зимний период средняя высота снежного покрова составляет 12см.

В третьей декаде марта снежный покров сходит окончательно. В начале апреля средняя суточная температура воздуха устойчиво переходит через +50С, а в конце второй декады – через +100С. Безморозный период длится до второй декады октября и продолжается 170 дней.

В апреле происходит быстрое нарастание температур, в первой декаде мая средняя суточная температура воздуха переходит через +150С и начинается жаркое лето. Средняя месячная температура воздуха в июне – июле составляет + 21...+230С.  Максимальная температура достигает + 410С.

Средняя годовая сумма осадков - 388мм, из них в теплый период выпадает 243мм. В холодное время года характерны моросящие обложные осадки.

Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4.

В теплый период года часто наблюдаются суховеи. За год насчитывается до 75 дней с суховеями.

В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (восточные, юго-восточные), составляющие 44-54%.  Среднегодовая скорость ветра составляет 5,3м/с.

Безморозный период продолжается в среднем -170 дней.

Глубина промерзания грунта в среднем составляет – 0.8-1.0 м.

Инженерно-геологические условия.

Территория Суховского сельского поселения расположена на водоразделе  рек Кагальник, Быстрая и Россошь, рельеф которого осложнен балками и их отвершками.

В состав поселения входят четыре населенных пункта.

В верховьях б.Сухой – левого притока р. Быстрой – расположен п. Новосуховый, с отметками поверхности 147 – 165 м. В пределах поселка находятся пруды с абсолютными отметками уреза 146.6 – 154 м.

Ниже в б.Сухой на правом ее борту расположен поселок Сухая Балка, на абсолютных отметках 120 – 130 м. Урез пруда в балке – на отметке 112.7 м.

Хутор Крылов находится в верховьях б.Хрулева – правого притока б. Сухой. Абсолютные отметки поверхности в пределах хутора 137 – 157 м; отметки уреза прудов – 134 – 143.7 м.

Поселок Лубяной расположен в верховьях б.Лубяной – одного из истоков р. Кагальник, на абсолютных отметках 128 – 159 м.

Отметка уреза пруда  129.8м.

Таким образом, территория Суховского с. п. занимает водораздел и верхнюю часть его склонов. Верховья балок лишены террас.

Чехол лессовидных суглинков достигает мощности 15-40м. Суглинки проявляют просадочные свойства первого типа, при мощности просадочной толщи 2.5-6м.

Грунтовые воды на водоразделе в основном приурочены к контакту с неогеновыми глинами на глубине 15-30 м. Но на более плотных разностях суглинков или прослоях глин возможно образование линз «верховодки».

Нормативная глубина промерзания грунтов 0.9 м.

Территория Суховского с.п. расположена вне сейсмоопасной зоны.

Гидрография

Суховское  сельское поселение Тацинского района  относится к категории территорий ограниченно обеспеченных гидрологическими ресурсами.

На  территории поселения было расположено четыре пруда.

Пруды

Пруды сельского поселения располагаются в балках. Прудов, находящихся в муниципальной собственности, четыре, общей площадью 70,99 га.

Они расположены в Суховском сельском поселении следующим образом (таблица 1):

Таблица 1

| Название | Площадь зеркала га | Расположение |
| --- | --- | --- |
| Пруд «Центральный» балочный | 7,0 | СЗ окраина п. Новосуховый |
| Пруд «Сухая Балка» балочный | 5,0 | 0,5 км С п. Сухая Балка |
| Пруд балочный | 6,0 | Центральная часть х. Крылов |
| Пруд «Свинарский» балочный | 15,0 | 1,5 км СЗ х. Крылов |
| Пруд «Птичий» балочный | 2,0 | 1 км В х.Лубяной |

Земельные ресурсы

Суховское сельское поселение находится в зоне донского северо-западного района темнокаштановых почв и южных черноземов, переходных к каштановым почвам.

Почвенный район занимает самую западную, более увлажняемую часть каштановой зоны.

Почвообразующими материнскими породами района являются красно-бурые структурные солонцеватые глины и их делювий в северной половине и желто-бурые глины и суглинки - в южной.

В южной половине распространены малогумусные тяжелосуглинистые и суглинистые южные черноземы, переходные к темнокаштановым почвам. Небольшие возвышенные участки покрыты типичными южными черноземами на лёссовидных породах.

По своим агрономическим свойствам местные черноземы уступают типичным южным черноземам, которые в южной части почвенного района маломощны; и то и другое является отрицательным моментом для развития культурных растений; с ними необходимо бороться; кроме того, обе разности черноземов обладают плохой агроструктурой.

На территории района проводятся сделки с землей и перерегистрация земельных участков предприятий в собственность или аренду.

За период проведения земельной реформы в области был принят ряд законодательных актов по регулированию земельных отношений в области и был принят ряд нормативных актов.

Вопросы купли-продажи и залога земель сельскохозяйственного назначения решаются на региональном уровне, а пока возрастает значение аренды как механизма перехода земли к наиболее эффективным землепользователям.

На втором этапе земельной реформы, которая превращается в кадастровую реформу, следует рассматривать землю как ограниченный, подверженный деградации природный ресурс, без рационального использования которого невозможно дальнейшее экономическое развитие общества.

Включение земли как недвижимости в гражданский оборот влечёт за собой участие её в сделках купли-продажи, аренды, мены, залога и пр.

Население

Динамика численности населения и его половозрастная структура являются важнейшими социально-экономическими показателями и служат фундаментом для дальнейших расчетов в создании генеральных планов поселений.

На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социальных проблем как для страны в целом, так и для всех ее городских и сельских поселений.

Общая численность населения

В состав поселения входят четыре населенных пункта, в которых проживает 1608человек:

- п. Новосуховый - административный центр, 695 чел.;

- х. Крылов - 698 чел.;

- п. Сухая Балка - 187 чел.;

- п.. Лубяной - 28 чел.

Население сельских населенных пунктов сокращается ввиду отсутствия рабочих мест и неудовлетворительных социальных условий.

На протяжении исследуемого периода с 2007 по 2010 год динамика численности постоянного населения указывает на то, что Суховское сельское поселение входит в число поселений области с отрицательной динамикой. Снижение численности населения в рассматриваемый период происходит равномерно с незначительными сдвигами к уменьшению или увеличению темпов. В основе снижения численности лежат как естественные, так и миграционные демографические процессы.

С 2009 по 2010 численность населения незначительно увеличилась, в основном, за счет миграционных процессов.

Динамика численности постоянного населения Суховского сельского поселения, по данным статистического управления, приведена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика численности постоянного населения Суховского сельского поселения за период 2006-2010 гг.

| № п.п | Годы | Числен-ность населения, чел. | Число родив-шихся, чел. | Число умерших, чел. | Естествен-ный прирост (+) или убыль (-) населения, чел. | Миграци-онный прирост (+) или убыль (-) населения чел. | Общий прирост (+) или убыль (-) населе-ния, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2006 | 1643 | 19 | 19 | 0 | -24 | -24 |
| 2 | 2007 | 1644 | 22 | 17 | +5 | -4 | +1 |
| 3 | 2008 | 1627 | 21 | 19 | +2 | -19 | -17 |
| 4 | 2009 | 1621 | 19 | 24 | -5 | -1 | -6 |
| 5 | 2010 | 1608 | 17 | 9 | +8 | -21 | -13 |
| 6 | Итого: | +10 | -69 | -59 |

По приведенным в таблице данным видно, что за 5 лет, с 2006 по 2010 год, население поселения уменьшалось, в основном за счет миграционных процессов.

В исследуемый период естественное движение населения изменяется более равномерно по сравнению с миграционным, которое идет на встречных курсах и имеет волнообразный и мало предсказуемый характер.

По итогам миграционного движения за пять лет Суховское сельское поселение уменьшилось приблизительно на 69 человек, по итогам естественного движения -  увеличилось на  10 человек.

Естественное движение населения Суховского сельского поселения на протяжении последних лет характеризуется как положительное, и составляет в среднем за год + 0,12%, что превышает областной и общероссийский уровни убыли населения. Рождаемость и смертность в среднем за исследуемый год составили +0,12% и (-1,1% ) соответственно.

За последние несколько лет численность населения незначительно увеличивается.

Но показатель смертности населения поселения по сравнению со средними показателями по стране и области в целом  остается повышенным из-за повышенной доли лиц старше трудоспособного возраста.

Современные параметры рождаемости более чем в два раза уступают уровню, который требуется для простого воспроизводства поколений.

На перспективу динамика естественного движения населения во многом будет зависеть от выполнения различных целевых программ.

Программа Президента РФ по материальному стимулированию рождаемости (материнский капитал) призвана повысить уровень рождаемости.

По национальной программе «Здоровье» закупается медицинское оборудование, увеличивается количество бригад скорой помощи, проводится вакцинация населения.

Реализация этой программы приведет к улучшению качества медицинских услуг, своевременной профилактике заболеваний, повышению доступности медицинской помощи для сельских жителей и, как следствие, снижению смертности.

Помимо государственной поддержки, на естественные демографические процессы значительное влияние оказывает уровень развития социальной инфраструктуры, уровень благосостояния населения, уровень транспортной доступности и т.д.

Миграционное движение

За счет миграционного движения за последний год численность населения поселения уменьшилась на 21 чел.

В Суховском сельском поселении нет крупных предприятий, поэтому миграционные процессы в нем достаточно динамичны.

Половозрастная структура

Доля мужчин в целом по поселению снижается и на 01.01.10г. составила 793 чел.- около 49% населения, женщин - 815 чел. – 51%.

В Суховском сельском поселении соотношение мужчин и женщин отражает общие показатели по стране и характеризуется преобладанием женского населения.

Таблица 3

| № п/п | Населенные пункты (01.01.2011г.) | Категории населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | работающие | пенсионеры | учащиеся | Дошкольного возраста |
| 1 | п. Новосуховый | 196 | 132 | 64 | 52 |
| 2 | х. Крылов | 181 | 124 | 68 | 49 |
| 3 | п. Лубяной | 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | п. Сухая Балка | 56 | 24 | 34 | 12 |
| 5 | Всего по категориям населения | 436 | 281 | 166 | 116 |

При рассмотрении населения по возрастным группам в динамике прослеживается значительное снижение численности лиц в возрасте моложе трудоспособного и некоторое возрастание группы лиц старше трудоспособного.

Доля трудоспособного населения увеличилась, что связано с вхождением в данную возрастную группу повышенного числа молодежи.

Вместе с тем прослеживается увеличение доли лиц в пожилом возрасте и уменьшении количества лиц в возрасте моложе трудоспособного.

Расчет перспективной численности населения на первую очередь составляет 5 лет, на срок генерального плана 20 лет произведен по методу статистического учета естественного и механического прироста населения.

По состоянию на 01.01.2010г. численность населения Суховского сельского поселения составила 1608 человек.

Помимо прогнозов численности населения на первую очередь и расчетный срок генерального плана рассчитана численность населения по промежуточным датам с интервалом в 5 лет, для возможной корректировки путей развития Суховского сельского поселения в привязке к численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения по естественному приросту на первую очередь и расчетный срок произведен по формуле:

; где

Нп – ожидаемая численность населения;

Нс – существующая численность населения;

Тп – число лет первой очереди строительства (или расчетного срока):

I очередь – 5 лет; расчетный срок – 20 лет.

Рп – среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок)

Мп – среднегодовой процент миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

На первую очередь – 1616чел.

Рис.1 Динамика изменения численности населения на первую очередь

На расчетный срок –  1640 чел.

Рис.2 Динамика изменения численности населения на расчетный срок

В проекте принята численность населения, рассчитанная по методу естественного прироста:

- на первую очередь –  1616 чел.

- на расчетный срок –  1640 чел.

При расчете динамики численности населения учитывается приток населения репродуктивного возраста для заполнения ниши вакантных мест на рынке труда, которая образуется в результате реализации крупных инвестиционных проектов, что повлечет за собой некоторые изменения демографических процессов.

Таким образом, прирост населения на срок генерального плана 20 лет (до 2030 года) составит 32 человека.

Для последующих расчетов перспективная численность населения на расчетный срок генерального плана составляет 1640 человек.

Обобщенные данные о перспективной численности населения Суховского сельского поселения представлены в таблице 4

Таблица 4

Численность населения Суховского с.п.

|  | Название поселения | Существующее положение | Расчетный срок | Прирост населения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Новосуховый | 695 | 725 | +30 |
| 2 | х. Крылов | 698 | 718 | +20 |
| 3 | п. Сухая Балка | 187 | 187 | - |
| 4 | п. Лубяной | 28 | 10 | -18 |
|  | всего | 1608 | 1640 | +32 |

Существующее население Суховского с.п. – 1608 чел.

Проектируемое на расчетный срок – 1640 чел. (2030 г).

Увеличение численности населения на 32 человека.

Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Суховского сельского поселения на 01.01.2010 г. составила 668 чел., или 41,5% от общей численности населения Суховского поселения. Численность экономически активного населения сельского поселения на 01.01.2010г. составила 436 чел. – 27% от общей численности населения.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов происходит, прежде всего, между видами экономической деятельности. Развитие отраслевой структуры занятости населения является показателем развитости поселения и уровня жизни в нем.

Народнохозяйственный профиль  поселения характеризуется  сочетанием  административных   и  производственных (хозяйственных) функций. Структура занятости населения по основным отраслям хозяйственной деятельности в Суховском сельском поселении отражены в таблице 6, соотношение представлено на рисунке 3.

Таблица 5

Структура занятости населения по отраслям экономики Суховского сельского поселения по классификатору ОКВЭД (по главным пунктам)

| Наименование показателя | Ед. измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельское хозяйство | чел. | 325 | 326 | 324 | 320 | 315 | 310 | 298 |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | чел. | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 24 | 22 |
| Образование | чел. | 66 | 66 | 66 | 66 | 64 | 60 | 55 |
| Здравоохранение и социальные услуги | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Численность лиц, работающих за пределами исследуемой территории: | чел. | 45 | 48 | 59 | 74 | 70 | 76 | 89 |
| Итого | чел. | 459 | 463 | 472 | 484 | 472 | 473 | 467 |

По структуре занятости населения получается, что численность лиц, работающих за пределами поселения выросла с 45 в 2004 г. до 89 в 2010г.

Уменьшается количество работников в сфере образования и сельского хозяйства. Незначительное увеличение числа работников в сфере торговли и автосервисе.

В Суховском сельском поселении нет промышленных предприятий и предприятий, занимающимися строительством.

Рис. 3 Структура занятости населения по отраслям хозяйственной деятельности

Безработица на территории поселения очень высокая – 578 чел., и составляет около 36%, что выше среднего уровня по району (1,3%).

Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности, создания новых и реконструкции старых предприятий.

Жилищный фонд

Жилищный фонд Суховского сельского поселения на 1 января 2010г. составил 40,5 тыс.м2.

Существующая жилобеспеченность на 1 жителя – 25,2  м2/чел.

Существующее население – 1608 человек.

40,5 / 1608 = 25,2 м2/чел.

Территория поселения включает многоквартирный и индивидуальный жилой фонд. Общий жилой фонд существующей застройки составляет 40,5 тыс.м2, в т.ч. квартирные жилые домах – 11,64 тыс. м2 (29%), индивидуальных жилых дома с приусадебными земельными участками 28,86 тыс. м2 (71%), многоэтажная застройка на территории Суховского сельского поселения отсутствует.

# Рис. 4 Распределение общей площади жилищного фонда по категориям

По материалу стен: 88,4% (35,8 тыс. м2) жилой площади размещено в кирпичных и каменных домах, 3,2% (1,3 тыс. м2) в панельных домах, 4,5% (1,8 тыс. м2) в блочных домах, 2,7% (1,1 тыс. м2) - в смешанных,  и 1,2 % (0,5 тыс. м2) в прочих.

Рис. 5 Распределение общей площади жилищного фонда по материалу стен

Анализ данных по году постройки говорит о том, что в поселении преобладают здания, построенные в период 1946 – 1970 гг. Доля таких зданий составляет 88,5% (35,8 тыс. кв. м) жилого фонда.

Есть здания, построенные с 1921-1945 г. – 0,2% (0,1 тыс. кв. м). В значительной степени это устаревшие здания, которые уже требуют капитального ремонта.

Менее 1/4 жилищного фонда составляют здания, построенные после 1971 г. – 11,1% (4,5 тыс. кв. м) и здания, построенные после 1995 г. – 0,2% (0,1 тыс. кв. м), степень износа которых достаточно низкая. Они наиболее пригодны для проживания населения.

Рис.6 Структура общей площади жилищного фонда поселения по году постройки

Анализ жилищного фонда поселения по техническому состоянию показал, что большинство объектов, около 30,1 тыс. м2 (74,3%), находится в состоянии по проценту износа от 40 до 60%, 8 тыс. м2 (19,8%) находится в состоянии по проценту износа от 0 до 40%. Доля объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии и требующих проведения капитального ремонта, составляет 4,4% (1,8 тыс. м2)  общей площади жилого фонда. Фонд ветхого и аварийного жилья со степенью износа более 70% на территории Суховского сельского поселения составляет  1,5% (0,6  тыс. м2). Степень износа жилищного фонда Суховского  с.п. представлено на рисунке 7.

# Рис.7 Степень износа жилого фонда

Расчёт жилой территории производится исходя из 3-х основных показателей: численности населения сельского поселения на первую очередь и к расчётному сроку; нормы жилой обеспеченности и параметров плотности застройки.

Норму жилой обеспеченности на первую очередь принимаем – 25,2 м2/чел, на расчетный срок принимаем 26,6 м2/чел.   Новый жилой фонд представлен индивидуальными домами с приусадебными земельными участками.

- На расчетный срок проектируемый жилой фонд составит:

1640 чел ×26,6 м2/чел = 43700 м2

# Объем нового строительства на расчетный срок составит – 3,2 тыс. м2

Новое строительство определяется разницей между расчетным объемом и существующим сохраняемым жилым фондом.

- На расчетный срок объем нового строительства составит:

43700 м2 – 40500 м2 = 3200м2

На новой территории размещается 3,2 тыс. м2 нового жилищного строительства.

Предполагаемое новое жилищное строительство - индивидуальные дома с приусадебными земельными участками.

# Таблица 6

# Распределение жилищного фонда Суховского сельского поселения

|  | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2010 г. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | чел. | 1608 | 1640 |
|  | Жилищный фонд – всего | тыс. кв.м | 40,5 | 43,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | 28,86 | 32,06 |
|  | в малоэтажных домах квартирного типа | тыс. кв.м | 11,64 | 11,64 |
|  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м | 40,5 | 40,5 |
|  | Новое строительство – всего | тыс. кв.м | - | 3,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в жилых домах усадебного типа | тыс. кв.м | - | 3,2 |
|  | в малоэтажных домах квартирного типа | тыс. кв.м | - | - |
|  | Плотность жилого фонда | м2/га* | 124 | 134 |
|  | Средняя обеспеченность населения | м2/чел. | 25,2 | 26,6 |

*Взята территория населенных пунктов

Таблица 7

Распределение жилищного фонда Суховского  с. п. по населенным пунктам

| Показатели | п. Новосуховый | х. Крылов | п. Лубяной | п. Сухая Балка | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел |  |
| сущ., чел. | 695 | 698 | 28 | 187 | 1608 |
| Расч. срок, чел | 725 | 718 | 10 | 187 | 1640 |
| Прирост/убыль населения | +30 | +20 | -18 | - | +32 |
| Жилищный фонд, тыс. м2 |  |
| Сущ. тыс. м2 | 18,77 | 18,43 | 0,6 | 2,7 | 40,5 |
| в жилых домах усадебного типа | 9,83 | 18,33 | 0,4 | 0,3 | 28,86 |
| в малоэтажных домах квартирного типа | 8,94 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 11,64 |
| Расч. срок, тыс. м2 | 20,3 | 19,4 | 0,6 | 3,4 | 43,7 |
| в жилых домах усадебного типа | 11,36 | 19,3 | 0,4 | 1,0 | 32,06 |
| в малоэтажных домах квартирного типа | 8,94 | 0,1 | 0,2 | 2,4 | 11,64 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 18,77 | 18,43 | 0,6 | 2,7 | 40,5 |
| Новое строительство, тыс. м2 | 1,53 | 0,97 | - | 0,7 | 3,2 |
| в жилых домах усадебного типа | 1,53 | 0,97 | - | 0,7 | 3,2 |
| Жилобеспеченность населения |  |
| Сущ. м2/чел | 27 | 26,4 | 21,4 | 14,4 | 25,2 |
| Расч. срок, м2/чел | 28 | 27 | 33,3 | 18 | 26,6 |

В целом жилищный фонд Суховского сельского поселения находится в хорошем состоянии.

Сохраняемый жилищный фонд поселения – 40,5 тыс.кв.м.

Для расчета потребности в жилье на перспективу использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области». Для расчета принята нормативная обеспеченность жилой площадью на расчетный срок – 26,6 кв.м/чел.

Расчет выполнен исходя из проектной численности населения на расчетный срок.

На расчетный срок планируется введение 3,2 тыс. м2  жилья.

Наиболее перспективными населенными пунктами для развития являются п. Новосуховый, х.  Крылов. Схемой генерального плана уточняются границы населенных пунктов, упорядочиваются и уплотняются кварталы существующей застройки.

В итоге общая площадь жилищного фонда на расчетный срок составит 43,7 тыс. м2, что обеспечит  увеличение жилого фонда поселения в 1,14 раза по сравнению  с современным состоянием.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение.

Из всех населенных пунктов Суховского сельского поселения централизованными системами водоснабжения оборудованы поселки Новосуховый, Сухая Балка. В хуторе Крылов также имеется централизованная система водоснабжения, которая на момент разработки генерального плана не работает в связи с 100% износом трубопроводов и сооружений водоснабжения. Учитывая это, снабжение населения  хутора Крылов, а так же поселка Лубяной осуществляется из индивидуальных колодцев и привозной водой из водопроводной сети поселка Новосуховый.

Источником водоснабжения поселка Сухая Балка являются артезианские скважины, расположенные на территории поселка. Источником водоснабжения поселка Новосуховый являются артезианские скважины, расположенные в юго-западной части поселка Сухая Балка. Подача воды в систему водоснабжения поселка Новосуховый осуществляется по водоводу из полиэтиленовых труб длиной 6 км, проложенному в 2007 году. Согласно материалам, представленным администрацией сельского поселения качество воды, подаваемой в системы водоснабжения поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Эксплуатацией систем водоснабжения поселения занимается  ООО «Стандарт». Лицензия на право пользования недрами не оформлялась. В пределах участков недр эксплуатационные запасы подземных вод,  прошедшие государственную экспертизу, отсутствуют.

Подача воды в разводящие сети водопровода хуторов осуществляется из артезианских скважин глубинными насосами. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены  водонапорные  башни объемом 25 м3.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах  являются водонапорные башни. Отбор воды на противопожарные нужды предусмотрен из кранов в баках водонапорных башен. В баке водонапорной башни хранится противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.  Пожарные гидранты на водопроводных сетях отсутствуют.

Обеспеченность населения водой из централизованной системы водоснабжения состав - п.Новосуховый – 53%

- п.Сухая Балка – 47%

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице 28:

Таблица 8

| Населенный пункт | Водозаборные скважины | Водонапорные башни | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/час | коли-чество, шт | Объем бака , м3 | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| п.Новосуховый | - | - | 2 | 25 | 13,0 | 80 |
| х.Крылов | 2 | 10 | 2 | 25 | 7,77 | 100 |
| п.Сухая Балка | 2 | 10 | 2 | 25 | 3,0 | 80 |
| Итого: | 4 |  | 6 |  | 23,8 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице 9:

Таблица 9

| Населенный пункт | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |
| --- | --- | --- |
|  | улич- ные колон -ки | дворо- вые колон- ки | вводы в дом | поднято воды | реализовано воды |
|  |  |  |  | тыс.м3/ год | м3/сут | тыс.м3/ год | м3/сут |
| п.Новосуховый | 30 | 201 | 154 | 23,0 | 63,0 | 23,0 | 63,0 |
| х.Крылов | - | - | - | - | - | - | - |
| п.Сухая Балка | 3 | 47 | 36 | 8,0 | 22,0 | 8,0 | 22,0 |
| Итого: |  |  |  | 31,0 | 85,0 | 31,0 | 85,0 |

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя   из централизованных систем водоснабжения составляет:

- п.Новосуховый – 94 л/сут;

- п.Сухая Балка –  29 л/сут.

Проектные предложения.

Для определения ориентировочных нормативных суточных расходов воды системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по населенным пунктам, в проекте генерального плана принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в объеме 160л (табл.1 СНиП 2.04.02-84*), которое включает в себя расходы воды  на  хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 70 л (прим.1 табл. 3 СНиП 2.04.02.84*). Результаты расчетов водопотребления по населенным пунктам, на расчетный срок, сведены в таблицу 10:

Таблица 10

| Населенный пункт | Удельная норма водопот-ребления на одного жителя л/сут | Численность населе ния, чел. | Водопотребление, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-питье вые нужды | Полив | Сельскохозяйственные нужды 10% | Неуч-тенные расхо-ды 10% | Всего |
| п.Новосуховый | 160,70 | 725 | 116,0 | 50,0 | 11,0 | 11,0 | 188,0 |
| х.Крылов | « | 718 | 114,0 | 49,0 | 11,0 | 11,0 | 185,0 |
| п.Лубяной | « | 10 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 |
| п.Сухая Балка | « | 187 | 29,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 48,0 |
| Итого по поселению: | 1630 | 261,0 | 113,0 | 25,5 | 25,5 | 425,0 |

Для обеспечения подачи планируемого объема воды на хозяйственно - питьевые нужды населения, уменьшения потерь воды в системах водоснабжения населенных мест генеральным планом предлагается выполнение следующих мероприятий:

1. Выполнение разведочных работ в пределах территорий поселков Новосуховый, Сухая Балка и хутора  Крылов с подсчетом эксплуатационных запасов подземных вод и проведением государственной экспертизы материалов подсчета запасов.

2. Проведение в поселках Новосуховый, Сухая Балка и хуторе Крылов работ по реконструкции существующих сетей водоснабжения и прокладке водопроводных сетей по новым направлениям с устройством вводов в дома,  с кольцеванием сетей и установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, в соответствии с требованиями нормативно-технических документов. При новом строительстве и перекладке водопроводных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых труб, которые не подвержены коррозии и имеют значительный срок службы.

3. Замена в поселке Новосуховый двух существующих водонапорных башен и строительство одной новой.

## 4. Строительство в хуторе Крылов двух новых артезианских скважин и установка двух водонапорных башен взамен существующих, установка новой водонапорной башни в восточной части хутора. Тампонирование существующих скважин, которые на момент разработки генерального плана не используются.

## 5. Строительство в поселке Сухая Балка новой артезианской скважины, замена глубинных насосов в существующих скважинах и замена двух водонапорных башен. Производительность глубинных насосов а так же объем баков водонапорных башен и высота ствола определяются на последующих стадиях проектирования.  В баке водонапорной башни, кроме аварийного запаса, должен храниться  противопожарный запас воды в объеме 3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек.

## 6. Установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды.

7. Оборудование зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

8. Водоснабжение поселка Лубяной предлагается осуществлять по существующей схеме – из индивидуальных колодцев.

Предлагаемые места размещения сооружений указаны в схеме сводного плана инженерных сетей.

Для всех населенных пунктов поселения, после утверждения генерального плана, рекомендуется разработать схемы развития систем водоснабжения с размещением напорно-регулирующих сооружений. Указанные схемы должны стать основанием для разработки соответствующей муниципальной программы развития систем водоснабжения в поселении. Разработку программы необходимо выполнить с учетом требований постановления администрации Ростовской области от 16.09.2010. № 186 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020г.». Согласно программе основными мероприятиями повышения энергетической эффективности систем водоснабжения являются:

- увеличение бюджетного финансирования;

- установка приборов учета потребления воды;

- реконструкция водопроводных сетей;

-применением частотно-регулируемых электроприводов насосов в целях снижения

затрат на электроэнергию;

- пересмотр тарифов водопотребления в коммунальном секторе.

Водоотведение.

На момент разработки генерального плана в населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование жилых зданий и объектов общественного назначения осуществляется в выгребные ямы (в основной массе не герметичные) из которых, по мере наполнения, нечистоты вывозятся ассенизационными автомобилями в специально отведенные для данных целей места.

Проектные предложения.

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СНиП 2.04.02-84, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений (п.2.1. табл.3 СНиП 2.04.03-85).

Ориентировочные суточные расходы стоков по населенным пунктам, на расчетный срок, приведены в таблице 11:

Таблица 11

| Населенный пункт | Удельная норма водоот-ведения на одного жителя, л/сут | Числен-ность населе-ния, чел | Водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Хоз-бытовые нужды | Сельско-хозяйственные нужды 10% | Неучтен-ные расходы 10% | Всего |
| п.Новосуховый | 160 | 725 | 116,0 | 11,0 | 11,0 | 138,0 |
| х.Крылов | « | 718 | 114,0 | 11,0 | 11,0 | 136,0 |
| п.Лубяной | « | 10 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 3,0 |
| п.Сухая Балка | « | 187 | 29,0 | 3,0 | 3,0 | 35,0 |
| Итого по поселению: | 1630 | 261,0 | 25,5 | 25,5 | 312,0 |

Для канализования существующей и планируемой застройки населенных пунктов сельского поселения проектом генерального плана предлагается строительство централизованных систем  хозяйственно-бытовой  канализации  с очисткой сточных вод   на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС). Прокладку канализационных сетей рекомендуется  выполнять из полиэтиленовых труб, которые имеют значительный срок службы. Для уменьшения глубины заложения канализационных трубопроводов предлагается строительство автоматических КНС колодцевого типа полной заводской готовности диаметром 1,5-2,0м.

Очистку стоков предлагается выполнять на блочно-модульных локальных очистных сооружениях (ЛОС) с полным циклом механической и биологической очистки. Поступающие на очистку стоки перерабатываются в активный ил, являющийся экологически чистым органическим удобрением. Очищенные стоки после ЛОС предлагается отводить в балку Сухая и пруд Свинарский. Площадки для складирования ила предлагается размещать рядом с ЛОС на незатапливаемых территориях. Количество ЛОС и их размещение  на схеме генплана принято исходя из протяженности населенных пунктов и рельефа территории. Проектом предлагается размещение ЛОС в следующих населенных пунктах:

- поселок Новосуховый - 1 ЛОС в северо-западной части поселка, отвод стоков в балку Сухая;

- хутор Крылов – 1 ЛОС в северной части хутора, отвод стоков в пруд Свинарский;

- 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод стоков в пруд Свинарский;

- поселок Сухая Балка – 1 ЛОС в северо-западной части хутора, отвод стоков в балку Сухая .

Предварительные предложения по размещению ЛОС даны в графической части проекта генерального плана. При дальнейшем проектировании, в составе проектов планировки территорий, места размещения очистных сооружений на территориях населенных пунктов подлежат, в установленном порядке, согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора, природоохранными органами и органами в сфере управления водными ресурсами.

Канализование поселка Лубяной предлагается осуществлять по существующей схеме -  в выгребные ямы. Для предотвращения загрязнения подземных вод при использовании выгребных ям предлагается устройство новых водонепроницаемых выгребных ям взамен существующих, в соответствии требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Жидкие отходы из выгребных ям предлагается направлять спецтранспортом на ЛОС.

С учетом финансовых возможностей населения и бюджета муниципальных образований канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

Расчетные схемы канализования населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией, после утверждения генерального плана поселения, в увязке со схемами водоснабжения и соответствующими уточненными расчетными расходами хозяйственно-бытовых стоков.

Газо – и теплоснабжение.

На момент разработки генерального плана газоснабжение в сельском поселении отсутствует.  Отопление жилого фонда осуществляется  от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Отопление школ, детских садов, ДК и т.п.

осуществляется от автономных пристроенных или отдельно стоящих угольных топочных.

Проектное предложение.

Проектом генерального плана, предлагается выполнить 100% газификацию всех хуторов сельского поселения в течение расчетного срока реализации генерального плана.

Газификацию хуторов поселения предлагается осуществить в соответствии с  расчетной схемой газоснабжения  Тацинского района, выполненной в составе схемы газоснабжения Ростовской области (ОАО «Гипрониигаз» 2006 год.)

Объем потребления газа, определенный схемой для сельского поселения приведен в таблице 12:

Таблица 12

| Годовые расходы, тыс.м3 | Максимальные часовые расходы, м3/час |
| --- | --- |
| Индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого | индивид. и ком.быт. нужды | отопление | с/х нужды | итого |
| п.Новосуховый |
| 193,7 | 826,3 | 714,0 | 1734 | 108 | 430 | 357 | 895 |
| х.Крылов |
| 195,4 | 833,8 | 720,4 | 1749.6 | 109 | 434 | 360 | 903 |
| п.Лубяной |
| 13,4 | 57 | - | 70,4 | 7 | 29 | - | 36 |
| п.Сухая Балка |
| 39,6 | 169 | - | 208,6 | 22 | 88 | - | 110 |
| Итого |
| 421,1 | 1886,1 | 1434 | 3762,6 | 246 | 981 | 717 | 1944 |

Для определения прогнозируемых объемов потребления тепловой энергии и природного газа на нужды пищеприготовления, отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для жилых и общественных зданий на территории населенных пунктов, в проекте генерального плана использованы укрупненные показатели с учетом параметров проектируемой застройки и планируемой численности населения.

Расчеты потребности в тепловой энергии и природном газе выполнены  в соответствии с нормативными показателями и методиками, определенными в СНиП 21-01-99* «Строительная климатология», СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения», МДК 4-05.2004 «Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СНиП 2.04.01-85*, «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Прогнозируемое увеличение потребления природного газа на индивидуальные, коммунально-бытовые нужды, отопление жилых и общественных зданий, на расчетный срок, определено с учетом увеличения численности населения и увеличения площадей жилищного фонда по сравнению с существующими показателями поселения и приведено в таблице 13:

Таблица 13

| Наименование населенного пункта | Прогнозируемое увеличение расхода газа, м3/ час |
| --- | --- |
|  | Отопление, вентиляция | Пищеприготовление, горячее водоснабжение | Итого |
| п.Новосуховый | 62,0 | 5,0 | 67,0 |
| х.Крылов | 31,0 | 3,0 | 34,0 |
| п.Лубяной | - | - | - |
| п.Сухая Балка | 22,0 | 5,0 | 27,0 |
| Итого по поселению: | 115,0 | 13,0 | 128,0 |

Увеличение площади жилищного фонда планируется за счет строительства жилых домов усадебного типа и малоэтажных домов квартирного типа.

Прогнозируемое увеличение расхода газа, на расчетный срок, составляет:

- 128,0 м3/ час;

- 227,0 тыс.м3/год.

Учитывая, что прогнозируемая на расчетный срок численность населения и увеличение площадей жилищного фонда превышают существующие показатели поселения, необходимо после утверждения генерального плана поселения заказать в ОАО «Гипрониигаз» корректировку расчетной схемы газоснабжения Тацинского района, с учетом прогнозируемого увеличения расхода газа по населенным  пунктам Суховского сельского поселения.

Газоснабжение населенных пунктов поселения предлагается выполнить по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории давлением до 1,2 МПа от ГРС Тацинская с ответвлением трубопроводов к каждому населенному пункту поселения и установкой в каждом населенном пункте ГГРП.  В соответствии со схемой газоснабжения Тацинского района, разработанной ОАО «Гипрониигаз», в поселке Новосуховый должен быть установлен ГГРП после которого газ должен подаваться в поселки Новосуховый и Лубяной с давлением до 0,6 МПа.

Расчетные схемы газоснабжения населенных пунктов подлежат разработке специализированной организацией после утверждения генерального плана поселения и уточнения расчетных расходов газа по потребителям. При разработке расчетной схемы газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения. Проектирование наружных подземных газопроводов предлагается осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Для отопления жилищного фонда и объектов общественного назначения малой площади проектом генерального плана предлагается использование индивидуальных газовых теплогенераторов, а для горячего водоснабжения – газовых проточных водонагревателей. Объекты общественного назначения предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и теплопотери в них. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Решения по организации теплоснабжения перспективных объектов общественного назначения  должны быть приняты на стадии разработки проектов планировки территорий.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации.

Электроснабжение.

Источниками электроснабжения населенных пунктов Суховского сельского поселения является трансформаторная подстанции ПС 35/10 кВ «В.Кольцовская»  филиала ОАО «МРСК  Юга» - «Ростовэнерго». От подстанции, по сети линий ВЛ-10кВ, напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Размещение существующих подстанций 10/0,4 кВ приведено в графической части проекта. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Тацинское УЭС СВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Большая часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций отработала свой нормативный срок. Потери электроэнергии из-за сверхнормативной эксплуатации электрических сетей значительно возросли в связи с чем, велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице 14:

Таблица 14

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 35/10 кВ «В.Кольцовская» | 50 | 25 | 25 | 26,25 | 1,6 | 24,63 | 22,9 | открыт |

По сведениям, представленным администрацией сельского поселения, потребление электрической энергии в поселении за 2008 год составило 3,587 млн.кВт.час, в том числе на коммунально-бытовые нужды -3,173 млн.кВт.час.

Проектное предложение.

Для повышения энергетической эффективности работы систем электроснабжения и энергосбережения, проектом предлагаются следующие мероприятия:

1. реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов.

2. Развитие сетей 10 кВ и 0,4 кВ с установкой в центрах нагрузок новых подстанций 10/0,4 кВ, для которых необходимо предусмотреть земельные участки при разработке проектов планировки территорий.

3. Разработка схемы электроснабжения территорий перспективного жилищного строительства в составе проектов планировки территорий на основании уточненных расчетных нагрузок и технических условий (рекомендаций) энергоснабжающей организации, в которых указываются точки присоединения к существующим сетям и сооружениям и мероприятия, необходимые для обеспечения возможности присоединения.

- Прокладка новых воздушных линий ВЛ 10 и 0,4 кВ с использованием СИП.

5. Проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению.

6.Прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий и сооружений.

7.Разработка технически обоснованных лимитов на потребление электроэнергии.

8.В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать    АСКУЭ.

Транспортная инфраструктура

В целях развития транспортной инфраструктуры Суховского сельского поселения Тацинского района проектом генерального плана предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием х. Крылов – х. Беляев (Морозовский район), протяженность в границах поселения около 14,0 км;

- в пределах существующей застройки реконструкция местных улиц и проездов с целью приведения их технических параметров к нормативным с заменой грунтощебеночного покрытия на асфальтобетонное;

- новое строительство дорог в проектируемых жилых кварталах в соответствии с подлежащими разработке проектами планировки территорий;

- в существующих и проектируемых жилых кварталах устройство пешеходных дорожек с твердым покрытием;

- возможность размещения в пос. Новосуховый автозаправочной станции на одну заправочную колонку и станции технического обслуживания легковых автомобилей на два поста;

- в целях развития улично-дорожной сети населенных пунктов разработать муниципальную программу строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог.

Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территории для различных видов строительства и создания, оптимальных санитарно - гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Учитывая рекомендации СНиП 2.01.09-91. «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», СНиП 2.06,15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов», а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочных  решений, принятых при разработке генерального плана территорий предусмотрен следующий комплекс основных мероприятий по инженерной подготовке:

1) организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории:

- вертикальная планировка;

- организация водостоков;

2)  защита от опасных физико-геологических процессов:

-  противоэрозионные мероприятия (мероприятия по борьбе с оврагами 	    и противооползневые мероприятия; защита от ветровой дефляции);

-  мероприятия по борьбе с просадочностью;

3) благоустройство прибрежной территории;

4) агролесомелиорация.

Вертикальная планировка.

Вертикальной планировкой решается вопрос создания благоприятных условий для трасс улиц, проездов, тротуаров, исключения подтопления жилых, общественных  зданий и сооружений на проектируемой территории.

Схема вертикальной планировки выполнена на топооснове масштаба 5000 с сечением рельефа горизонталями через 1 метр. На схеме показаны черные (натурные) и красные (проектные) отметки  в точках перелома уклонов   по осям проезжих частей улиц. Планировочные отметки назначены с учетом минимальных нарушений естественного рельефа и с учетом существующих отметок твердых покрытий проездов и дорог. До выполнения  планировочных работ на проектируемых  территориях необходимо снять растительный грунт.

Краткая характеристика намеченных мероприятий по вертикальной планировке по каждому населенному пункту, и общая характеристика комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории Суховского сельского поселения представлены в Томе 2.

Санитарная очистка территории.

Существующее положение

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

В настоящее время,  согласно выданному Свидетельству от 21.06.2011г. №61-61-44/014/2011-461, на территории Суховского сельского поселения в 1,5 км на северо-запад от п.Новосуховый расположена площадка ТБО, площадью 3,7 га (кадастровый номер 61:38:0600012:867).

По факту, данный участок не соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», т.к. в границах СЗЗ расположена жилая застройка п. Новосуховый (менее 400 м).

Предприятия, осуществляющие санитарную очистку населённых пунктов поселения, отсутствуют.

Проектное предложение.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территорий хуторов с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующей схеме:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов по СНиП -2.07.01.-98* , приложение 11 составляет  450 кг/год (1,1м³/год)

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год принимается 3-%. Ориентировочный  объем изъятия утильной фракции принимается на 1-ую очередь -20%;  на расчетный срок 35%.Уплотнение отходов компакторами позволяет снизить объем мусора от 4 раз на 1 очередь и до 6 раз на расчетный срок.

Таблица 15

Ориентировочный годовой объем ТБО

| Ориентировочные годовые расходы ТБО Очередность строительства | Население Чел. | Ориентировочная удельная норма накопления на чел./год. | Ориентировочное расчетное накопление отходов | Накопление с учетом утилизации 1очер.-20% Расчет. срок-35% | Накопление с учетом уплотнения компакторами 1очер.в 4 раза Расчет. срок в 6 раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тонн | м³ | тонн/ м³ в год | тонн/ м³ в год | м³ в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Существующее положение 01.01.2010г. | 1608 | 0,450 | 1,1 | 723,6/ 1768,8 |  |  |
| Расчетный срок 2030г. | 1640 | 0,813 | 1,99 | 1333,3/ 3263,6 | 866,6/ 2121,3 | 353,5 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», санитарно-защитная зона для усовершенствованных свалок (полигонов) ТБО – 1000м.

В данном проекте предлагается закрытие существующей площадки хранения ТБО и рекультивация земель, так как технология захоронения отходов не соответствует нормативным показателям.

Проектом предлагается устройство полигона ТБО на новом участке, расположенном в 3000 м на северо-восток от жилой застройки п.Новосуховый.

Необходимая площадь для размещения полигона составляет 0,41га.

Полигон будет  действовать до открытия межмуниципального полигона в Тацинском с.п., затем предлагается его рекультивация.

Для организации системы обращения с отходами в поселении потребуется создание  мусороуборочного парка. Требуемое количество машин должно быть рассчитано в специальном проекте.

Охрана окружающей среды

Основная экологическая стратегия градостроительного развития Суховского сельского  поселения направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития производительных сил на данной территории, создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий  проживания населения.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов по установке и совершенствованию существующих газоочистного и пылеулавливающего оборудования, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) для объектов, расположенных в населенных пунктах и поселении;

- проектом предусматривается  газификация  всех населенных пунктов поселения;

- использование проектируемыми котельными газового топлива во всех населенных пунктах поселения;

- ликвидация котельных на твердом топливе с заменой на котельные на газе в населенных пунктах поселения;

- производить  мониторинг за состоянием  атмосферного воздуха и установку  стационарных и передвижных постов за соблюдение  выбросов в атмосферу  вредных веществ;

- организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- создание экономических условий по использованию более экологических видов топлива (газовое топливо и топливо, отвечающее требованиям EURO II, EURO III);

- - сокращение до минимума движение грузового автотранспорта по основным и периферийным дорогам  Суховского поселения.

Охрана подземных и поверхностных вод.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод, Генеральным планом приняты:

В п. Новосуховый, п. Сухая Балка, х. Крылов - выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции существующих сетей водопровода, с установкой пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях, кольцевание сетей, выполнение работ по строительству новых разводящих сетей с устройством вводов в дома;

- Замена в поселке Новосуховый двух существующих водонапорных башен и строительство новой одной новой башни.

- Строительство в хуторе Крылов двух новых артезианских скважин и установка двух водонапорных башен взамен существующих, установка новой водонапорной башни в восточной части хутора

-Строительство в поселке Сухая Балка новой артезианской скважины, замена глубинных насосов в существующих скважин и замена двух водонапорных скважин.

- Водоснабжение п. Лубяной осуществлять из индивидуальных колодцев;

## - установка в системах водоснабжения населенных пунктов электролизного оборудования для обеззараживания воды;

- выполнение работ по оборудованию зон санитарной охраны существующих и проектируемых объектов водоснабжения в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-002 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- создание канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- строительство локальных очистных сооружений канализации в п. Новосуховый – 1.ЛОС канализации, х. Крылов – 2 ЛОС канализации, п. Сухая Балка -1 ЛОС канализации, п. Лубяной. (население20 чел) – выгребные ямы с вывозом спецтранспортом на ЛОС.

- устройство новых водонепроницаемых выгребных ям в п. Лубяной с вывозом ЖБО на ЛОС;

- В связи с небольшой  численностью населения, маленькой водосборной площадью и отсутствием производственных территорий в посёлках Сухая балка и Лубяной, поверхностные стоки очистки не подвергаются и отводятся естественным образом.

- Общее количество сооружений механической очистки (отстойные очистные сооружения) дождевой канализации  по поселению – 7 (х. Крылов – 5, п. Новосуховый - 2);

- ГТС: проведение работ по обследованию ГТС, определению их технического состояния, выделения аварийных объектов и необходимости проведения ремонтных работ; принятие решения о дальнейшей эксплуатации сооружений на территории поселения (замена на другие инженерные сооружения, реконструкция ГТС); расчистка русел балок в местах расположения 5 ГТС, находящихся на балансе МО Суховского с.п.;

- уборка акватории и береговой зоны, озеленение склонов и территории вблизи 5 прудов на территории поселения и балок Сухая, Хрулева, Лубяная;

- очистка русел балок Сухая, Хрулева, Лубяная от антропогенных отложений, дноуглубление в прудах Центральный, балочный, Птичий, Свинарский, Сухая балка;

- организация регулярного  гидромониторинга поверхностных водных объектов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и в водоохраных зонах водных объектов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.